# Úvod
Rozhodl jsem se, že si postavím Leptací box. Leptací box bude leptat plošné spoje a budu ho moct dálkově řídit. Uvnitř bude miska s leptací kapalinou Chlorid železitý ( FeCl3 )[1] a s vodou pro odstranění leptací kapaliny. Využil jsem k tomu seminární práci z předmětu B2B99PPC v druhém semestru.
## Cíle
### Cíle Leptacího boxu
- Uvnitř boxu bude mechanizmus, který bude schopen přesunout oboustranný leptaný plošný spoj mezi miskami.
  - oboustranný plošný spoj znamená, že měděná vrstva je na obou stranách plastové desky.
- Zajištění ohřevu kapalin. Ideální teplota je kolem 40°C.[3]
- Zajištění promíchávaní leptací směsi pro zefektivnění leptání. Pro odplavení nyní už FeCl2 , který zreagoval s mědí a tím zvýšil koncentraci FeCl3 na povrchu leptané plochy.[3]
- Podsvícení misek a možnost je přesvítit, pro odhad stavu vyleptaného plošného spoje.
- Měření teploty kapaliny s leptadlem.
### Cíle Aplikace
- Informovat o:
  - teplotě misky
  - detekci připojeného zařízeni jako Leptací box
- Regulovat:
  - Pohyb ramene s plošným spojem na ve dvou osách (x, z), umožňující ponoření plošného spoje do kapaliny a pohyb plošného spoje mezi miskami.
  - Zapnout/vypnout promíchávání kapaliny.
  - Regulace podsvícení
  - Regulace teploty misky s možností vypnutí ohřevu po dosažení maximální teploty.
  - Predikovat vývoj teploty v grafu.

# Leptací box
## Úvod
Jako základ jsem použil nefunkční tiskárnu EPSON SX425W [2], kterou jsem rozebral a upravil pro potřeby projektu. Tím myslím vyrobení velkého vnitřního prostoru uvnitř. Z původních komponentů jsem ponechal jen lištu, po které se pohyboval jezdec s tiskovými hlavami.
Po odstranění všech úchytů a vrstev ode dna až po skenovací sklo, se objevil dostatečný prostor pro podložku, misky s kapalinou a možností manipulovat s plošným spojem.
## Podložka
Podložka obsahuje LED moduly [4] pro podsvícení misek, konektory k topným tělesům a I2C konektor pro infračervený senzor teploty [5]. Pro uspořádání konstrukce jsem použil Univerzální plošné spoje [6] a komponenty stavebnice Totem Maker [12]. Jejich schéma je v příloze.
## Misky
Pro kapaliny používám misky z „hotových jídel“ z řetězce Lidl (Řadu produktů jako například [10]). Jejich výhodou je průhlednost a nízká cena. Dlouhodobými experimenty jsem se přesvědčil, že materiál misek je odolný vůči leptacímu roztoku.
## Přichycovací mechanizmus
Přichycovací mechanizmus je vyroben pomoci 3D tisku, kde jsem komponenty navrhl pomoci programu OpenSCAD [11]. Navrhl jsem několik variaci uchycení.
Návrhy jsou v: „seminarni_prace_leptaci_box\OpenSCAD“.
## Pohyb po ose Z (vertikálně)
Pro vertikální pohyb přichycovacího mechanizmu jsem použil krokový motor z CD rom. Mechanizmus je připevněn na mechanizmus jezdce, kde byla čtečka dat z CD.
Krokový motor je ovládán přes Arduino pomoci H-můstku. Celá konstrukce pohyblivých částí osy Z je z CD rom.
## Pohyb po ose X (horizontálně)
Zde jsem použil původní mechanizmus z původní tiskárny. S lištou a její polohou, motem pohybujícím jezdcem, mechanizmem pro pohyb jezdce a motor jsem nechal původní. Jezdec jsem pomoci Totemu [12] upravil tak, abych byl schopen spojit s konstrukcí CD rom.
## Lišta s elektronikou
Na lištu z původní tiskárny jsem z druhé strany připevnil platovou lištu z Totemu [12], kde jsem umístil veškerou elektroniku.
Zapojení všech elektrických komponentů můžete najít buď v příloze nebo v „seminarni_prace_leptaci_box\Dokumentace\Schema“.
## Mikrokontroler
Jako Mikrokontrolér řídicí celý Leptací box jsem si zvolil Arduino Nano[13], díky dobré zkušenosti s tímto mikrokontrolérem. Program můžete najít v „seminarni_prace_leptaci_box\programovani\DriverArduino“.
## H-Můstek
H-můstek je komponent, který umožňuje řídit Motory [7].
## Deska
Při výrobě této desky jsem vycházel z projektu [14]. Schéma, které odpovídá zapojení desky v Leptacím boxu, je v příloze.
Deska zajišťuje regulaci podsvícení a ohřev kapalin v miskách. Lze v budoucnu přidat i osvětlení celého boxu.
## Zdroje napětí
Zdroje napětí jsem umístil do krabičky, ve které byl původní zdroj, který ovšem byl naprosto nevyhovující pro aplikování v projektu, proto jsem to nahradil dvěma zdroji.
- 5V 2A 10W [8]
- 12V 1,5A 18W [9]
## Teploměr
Jako teploměr kapaliny jsem použil Infračervený teploměr MLX90614ESF-BAA [5], kvůli extrémnímu prostředí, ve kterém se nachází a kvůli leptacímu roztoku nejde měřit teplota kapaliny přímo dotykově.
## Topné těleso
Nenašel jsem žádné vhodné topné těleso, které by bylo vhodné do leptací kapaliny. Proto jsme použil drátový rezistor[15], který jsem obalil do elektrikářské samosmršťovací bužírky[16]. Bohužel tento odolný materiál není dokonalý tepelný vodič, a proto tepelný účinek není dostatečně rychlý, jak by bylo ideální. Žádnou vhodnější alternativu jsem nenašel.

# Software
Pokud není uvedeno jinak, čerpáno z QT5[19].
## Programovací prostředí
Programoval jsem to v QT[18] pomoci Visual Studio Code[17]
## QT5
Pro programování jsem použil QT5[19], protože obsahuje podporu pro knihovnu QSerialPort[20]. V průběhu vývoje byla vydaná QT 6.2 s podporou QSerialPort[22], ale já jsem už zůstal u QT5.
## QSerialPort
QSerialPort [20] používám k navázání seriálové komunikace. Pomoci této knihovny získávám seznam portu. Inicializuji komunikaci s Arduinem[21] v „main.c“ a komunikuji ve své knihovně „protokolKomunikace.h“.
## QComboBox
ComboBox používám k výběru daného portu.
## QPushButton a QSlider
Pomoci signálu „QPushButton::clicked“ a „QSlider::valueChanged“ mám obsažené všechny funkcionality programu, co se týká řízení Leptacího boxu a nastavení aplikace.
## QTimer
Pomoci signálu „ QTimer::timeout“ se aktualizuji data o teplotách a o ohřevu. Následně se provedou úkony k jejich vizualizaci na indikátorech, grafu a proměnných textech.
## QDoubleSpinBox
Používá se pro nastavení teploty, při které je automaticky ohřev vypnut.
## qcustomplot
Použito z materiálů z výuky [23]. Vykresluje graf s historii teploty kapaliny misky A i s její predikací.
## Grafické knihovny
- QHBoxLayout
- QVBoxLayout
- QLabel
- QFont
- QGridLayout – Pro grafiku joysticku.
- QFrame – Oddělovací čáry mezi části programu.
## Ostatní použité knihovny
- QApplication
- QDebug
- QString
- QByteArray – Nutné pro práci s QSerialPort.
- QObject
- QThread – Uspání vlákna před zahájením komunikace, aby se Arduino mělo čas přiravit.
- qmath.h
# Praktická ukázka
## Video
Videozáznam jsem nahrál 16.7., omylem jsem na plošný spoj napsal 16.8., co jsem si všiml až po nahrání.
Odkaz na video[]
## Aktualizace aplikace k 23.7.2021
Obraz Aplikace k 23.07.2021
# Závěr

# Literatura
1. MACHINING, Chemical. Chemické obrábění: Používaná rozpouštědla [online]. Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, 2018 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/79561/F2-BP-2018-Faltejsek-Jakub-BP_s_formatovanim.pdf?sequence=-1&isAllowed=y. Bakalařská práce. Fakulta Strojni CVUT. Vedoucí práce Ing. Pavel NOVÁK, Ph.D.
2. Epson Stylus SX425W. EPSON [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://www.epson.cz/products/printers/inkjet-printers/for-home/epson-stylus-sx425w
3. Chlorid zelezity. MCUforum [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: http://mcu.cz/forum_m/showthread.php?tid=56&
4. LED modul 1,2W/12V 100lm studená bílá, 2x SMD2835 IP65 SEM-S27CW. GME [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.gme.cz/led-modul-vodotesny-2x-led-studena-bila-54x18mm-ip65
5. Infračervený teploměr MLX90614ESF-BAA. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/infracerveny-teplomer-mlx90614esf-baa/
6. 50x70mm PCB prototypová deska. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/50x70mm-pcb-prototypova-deska/
7. H-můstek L9110S, dvoumotorový modul. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/h-mustek-radic-l9110s/
8. DK112 napájecí 230V AC-DC zdroj 5V/2A, izolovaný. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/ac-dc-izolovany-zdroj-dk112-5v-2a/
9. DK112 napájecí 230V AC-DC zdroj 12V/1.5A, izolovaný. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/ac-dc-izolovany-zdroj-dk112-12v-1-5a/
10. Lidl rozšiřuje sortiment hotových jídel. MediaGuru.cz [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/05/lidl-rozsiruje-sortiment-hotovych-jidel/
11. OpenSCAD [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://openscad.org/
12. Totem [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://totemmaker.net/
13. Arduino Nano. : ARDUINO STORE [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://store.arduino.cc/arduino-nano
14. Transistors With Arduino (BJT) - BC547 TIP120. Instructables [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.instructables.com/Transistors-With-Arduino-BJT-BC547-TIP120/
15. Drátový rezistor THT v keramice RD 27R 10W 5%. GME [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.gme.cz/rd-27r-10w-5
16. Smršťovací bužírka 6.4mm, 2:1, černá K32-6 black. GME [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.gme.cz/smrstovaci-buzirka-kss-f0927f-6
17. Visual Studio Code [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://code.visualstudio.com/
18. QT [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://www.qt.io/
19. Qt 5.15. QT [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://doc.qt.io/qt-5/
20. Qt Serial Port. QT [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://doc.qt.io/qt-5/qtserialport-index.html
21. Sending a data to Arduino through serial port using Qt. QT Forum [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://forum.qt.io/topic/64696/sending-a-data-to-arduino-through-serial-port-using-qt
22. Qt Serial Port. QT [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://doc-snapshots.qt.io/qt6-dev/qtserialport-index.html
23. Ppc/tutorials/tut12/02-covid. GitLab [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: git@gitlab.fel.cvut.cz:viteks/ppc.git ; https://gitlab.fel.cvut.cz/viteks/ppc/-/tree/master/tutorials/tut12/02-covid

# Přílohy:

## Schéma zapojení Leptacího boxu
- Schema zapojeni – Ukazuje propojení všech komponentů.
- Deska – Je schéma desky, kterou jsme vyrobil.
- Podložka – Je zapojení podložky.

### Schema zapojeni

### Deska
### Podložka