# Úvod
Rozhodl jsem se, že si postavím Leptací box. Leptací box bude leptat plošné spoje a budu ho moct dálkově řídit. Uvnitř bude miska s leptací kapalinou Chlorid železitý ( FeCl3 )[1] a s vodou pro odstranění leptací kapalinný. Využil jsem k tomu tvorbu seminární práce z předmětu B2B99PPC v druhém semestru.
## Cíle
### Cíle Leptacího boxu
- Uvnitř boxu bude mechanizmus, který bude schopen přesunout oboustranný leptaný plošný spoj mezi miskami.
  - oboustranný plošný spoj znamená, že měděná vrstva je na obou stranách plastové desky.
- Zajištění ohřevu kapalin. Ideální teplota je kolem 40°C.[3]
- Zajištění promíchávaní leptací směsi pro zefektivnění leptání. Pro odplavení nyní už FeCl2 , který zreagoval s mědí a tím zvýšit koncentraci FeCl3 na povrchu leptané plochy.[3]
- Podsvícení misek a možnost je přesvítit, pro odhad stavu vyleptaného plošného spoje.
- Měření teploty kapaliny s leptadlem.
### Cíle Aplikace
- Informovat o:
  - teplotě misky
  - detekci připojeného zařízeni jako Leptací box
- Regulovat:
  - Pohyb ramene s plošným spojem na ve dvou osách (x, z), umožňující ponoření plošného spoje do kapaliny a pohyb plošného spoje mezi miskami.
  - Zapnout/vypnout promíchávání kapaliny.
  - Regulace podsvícení
  - Regulace teploty nádrže s možností vypnutí ohřevu po dosažení maximální teploty.
  - Predikovat vývoj teploty v grafu.

# Leptací box
## Úvod
Jako Základ jsem použil nefunkční tiskárnu … [2] kterou jsem rozebral a upravil pro potřeby projektu. Tím myslím vyrobení velkého vnitřního prostoru uvnitř. Z původních komponentů jsem ponechal jen lištu, po které se pohyboval jezdec s tiskovými hlavami.
Po odstranění všech úchytů a vrstev ode dna až po skenovací sklo, se objevil dostatečný prostor pro podložku, Misky s kapalinou a možností manipulovat s plošným spojem.
## Podložka
Podložka obsahuje LED moduly [4] pro podsvícení misek, konektory k topným tělesům a I2C konektor pro infračervený senzor teploty [5]. Pro uspořádaní konstrukce jsem použil Univerzální plošné spoje [6] a komponenty stavebnice Totem Maker [12]. Jejich schéma je v příloze.
## Misky
Pro kapaliny používám misky z „hotových jídel“ z řetězce Lidl. (Řadu produktů jako například [10]) Jejich výhodou je průhlednost a nízká cena. Dlouhodobými experimenty jsem se přesvědčil, že materiál misek je odolný vůči leptacímu roztoku.
## Přichycovací mechanizmus
Přichycovací mechanizmus je vyroben pomoci 3D tisku, kde jsem komponenty navrhnul pomoci programu OpenSCAD [11]. Navrhnul jsem několi variaci uchycení.
Návrhy jsou v: „seminarni_prace_leptaci_box\OpenSCAD“.
## Pohyb po ose Z (velrikálně)
Pro vertikální pohych Přichycovacího mechanizmu jsem použil Steper motor z CD rom. Mechanizmus je připevněn na mechanizmus jezdce, kde byla čtečka dat z CD.
Steper motor je ovladán přes Arduino pomoci H-můsteku. Celá konstrukce pohyblivých částí osy Z je z CD rom.
## Pohyb po ose X (horizontálně)
Zde jsme použil původní mechanizmus z původní tiskárny. S lištou a její polohou, motem pohybujícím s jezdcem, mechanizmem pro pohyb jezdce a motor jsem nechal původní. Jezdec jsme momoci Totemu [12] upravil tak abych bycl schopen spojit s konstrukcí CD rom.
## Lišta s elektronikou
Na lištu z původní tiskárny jsem z druhé strany připevnil platovou lištu z Totemu [12], kde jsme umýstil veškerou elektromiku.
Zapojení všech elektrických komponentů můžete najit buď v příloze nebo v „seminarni_prace_leptaci_box\Dokumentace\Schema“.
## Mikrokontroler
Jako Mikrokontrolér řidicí celý Leptací box jsme si zvolil Arduino Nano[13], díký dorbé zkušenosti s tím to mikrokontrolérem. Program můžete nájít v „seminarni_prace_leptaci_box\programovani\DriverArduino“.
## H-Můstek
H-můstek je komponent, který umožňuje řidit Motory [7].
## Deska
Při výrobě této desky jsem výcházel z projektu [14]. Schéma, které odpovida zapojení desky v Leptacím boxu je v příloze.
Deska zajišťuje reguluci podsvícení a ohřev kapalin v miskách. Lze v budoucnu přidat i osvětlení celeho boxu.
## Zdroje napětí
Zdroje napětí jsem umýstip krabičky, ve které byl původní zdroj, který ovšem byl naprasto nevyhujicí pro aplikování v projketu, proto jsem to nahradil dvěma zdroji.
- 5V 2A 10W [8]
- 12V 1,5A 18W [9]
## Teploměr
Jako teploměr kapaliny jsem použil Infračervený teploměr MLX90614ESF-BAA [5], kvůli extrémnímu prostředí ve kterém se nachazý a kvůli leptacímu roztoku nejde měřit teplota kapaliny přímo dotykově.
## Topné těleso
Nenašel jsem žádné vhnodné topné těleso, které by bylo vhodné do leptací kapilyny. Proto jsme použil drátové rezistor[15], který jsem obalil do elektrikářské samo smršťovací bužírky[16]. Bohužel tento odolný materiál není dokonalý tepelný vodič a proto tepelný učinek není dostatečně rychlý, jak by bylo ideální. Zádnou vhodnou alternativu jsem nevymyslel a ani nenašel.

# Software
# Praktická ukazka

# Závěr
# Literatura
1. MACHINING, Chemical. Chemické obrábění: Používaná rozpouštědla [online]. Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, 2018 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/79561/F2-BP-2018-Faltejsek-Jakub-BP_s_formatovanim.pdf?sequence=-1&isAllowed=y. Bakalařská práce. Fakulta Strojni CVUT. Vedoucí práce Ing. Pavel NOVÁK, Ph.D.
2. druch tiskary
3. Chlorid zelezity. MCUforum [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: http://mcu.cz/forum_m/showthread.php?tid=56&
4. LED modul 1,2W/12V 100lm studená bílá, 2x SMD2835 IP65 SEM-S27CW. GME [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.gme.cz/led-modul-vodotesny-2x-led-studena-bila-54x18mm-ip65
5. Infračervený teploměr MLX90614ESF-BAA. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/infracerveny-teplomer-mlx90614esf-baa/
6. 50x70mm PCB prototypová deska. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/50x70mm-pcb-prototypova-deska/
7. H-můstek L9110S, dvoumotorový modul. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/h-mustek-radic-l9110s/
8. DK112 napájecí 230V AC-DC zdroj 5V/2A, izolovaný. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/ac-dc-izolovany-zdroj-dk112-5v-2a/
9. DK112 napájecí 230V AC-DC zdroj 12V/1.5A, izolovaný. Laskarduino [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.laskarduino.cz/ac-dc-izolovany-zdroj-dk112-12v-1-5a/
10. Lidl rozšiřuje sortiment hotových jídel. MediaGuru.cz [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/05/lidl-rozsiruje-sortiment-hotovych-jidel/
11. OpenSCAD [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://openscad.org/
12. Totem [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://totemmaker.net/
13. Arduino Nano. : ARDUINO STORE [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://store.arduino.cc/arduino-nano
14. Transistors With Arduino (BJT) - BC547 TIP120. Instructables [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.instructables.com/Transistors-With-Arduino-BJT-BC547-TIP120/
15. Drátový rezistor THT v keramice RD 27R 10W 5%. GME [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.gme.cz/rd-27r-10w-5
16. Smršťovací bužírka 6.4mm, 2:1, černá K32-6 black. GME [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.gme.cz/smrstovaci-buzirka-kss-f0927f-6

# Ilustrace:
# Přílohy:

## Schéma zapojení Leptacího boxu
- Schema zapojeni – Ukazuje propojení všech komponentů.
- Deska – Je schéma desky, kterou jsme vyrobil.
- Podložka – Je zapojení podložky.

### Schema zapojeni

### Deska
### Podložka